## Slide 1: 窒素循環シミュレーション可視化デモシステム 試作仕様書
2022/7/05 基礎E2

## Slide 2: 概要およびスケジュール
■概要
・河川流域・湖などの水系シミュレーションの入出力データの管理，結果可視化と共有
・時系列でのシミュレーションとして，
河川流量や水位，水中の栄養塩（窒素・リン）濃度と排出量 を計算
この機能は既存ＯＳＳ（SWAT+）を使用。本開発ではそのプレ・ポスト処理を支援する
Webベースシステムを構築する
■規模感，スケジュール
・上期（～22/10/末） 仕様検討，要素設計，検証
・下期（～22/12/末） 実装 動作テスト 改良点洗い出し
（～23/3/末） 解析実施・機能評価・顧客デモ等活用
Ph1仕様検討，要素設計，検証，実装，動作テスト，改良点洗い出し（～22/12/末）
→UIメイン
Ph2解析実施・機能評価・顧客デモ等活用（～23/3/末）
→UI+SWAT

## Slide 3: 流域スケールモデルの概略
■想定ワークフロー パタン１：現状解析
・対象地域を決定
・地理的データ収集：
標高，土壌，土地利用（農地・市街地 etc）
・気象・水質・営農情報収集
・解析
・河川流量
・栄養塩放出・蓄積
・生態系：植物プランクトン，動物プランクトン，魚，ヘドロ
程度の粗いカテゴリでの個体数・物質循環
既存ソルバとして，
SWAT(Soil and Water Assessment Tool)
DELFT-3D
HYPE(Hydrological Predictions for the Environment)
日本国内だと国立環境研，電力中研が独自のソルバー
を保有するがクローズドソース
・既存観測点の計測値とのデータ同化，精度確認
・可視化
GIS(地理情報システム)的なアプリ上で流域ごとの
変化，窒素源などをマッピング，対策決定に活用
eutrophication.eu : 河川富栄養化の情報公開サイト
SMHI(スウェーデン気象水文研究所)

## Slide 4: 流域スケールモデルの概略
■想定ワークフロー パタン2：対策シナリオ分析
・パタン１で構築・設定した水域モデルをもとに，
・感度解析
・施策評価分析
・コスト/効果比較

## Slide 5: 想定データフロー
ユーザー
UI
システム
外部
サービス
ディスクキャッシュ
国土地理院
数値地図
国土地理院
DEM
気象情報
ECWMF-ERA5等
対象地域指定
UI
データ書式
変換
モデルDB
ソルバ
実行制御
解析条件
設定UI
ソルバ実行
状況モニターUI
結果表示
ダッシュボード
可視化条件
指示UI
モデルデータ
管理UI
ユーザー
管理UI
管理者
解析ユーザー
解析ユーザー
解析ユーザー
管理者
解析ユーザー
閲覧ユーザー
解析ユーザー
閲覧ユーザー
モデル生成
計算結果ファイル
可視化用DB
ポストプロセス
（統計・簡略化など）
権限
管理
バッチ
ダウンロード
SWATソルバ
水位・
水質データ
①
③
②
⑤
④
⑤

## Slide 6: 機能一覧①
■管理機能
・ユーザー管理： ユーザー登録，削除，権限付与，パスワードリセット等
webサービスのデモとして必要な最小限
■解析機能
・解析地域指定
地図上から解析対象となる範囲を指定 データダウンロード範囲を決定する
・バッチダウンロード
対象範囲情報に基づいて地図・気象データをダウンロードして格納・再利用
・データ書式変換
様々な書式・座標系で記述されたデータをSWATソルバの要求に合わせて整理
DEMデータの場合：国土数値地図 JPD2000形式，緯度・経度表記 WGS84測地系
→GeoTIFF形式，メルカトル図法，XYグリッド（メッシュ単位は10m～1kmの複数パタン）
・モデル生成
SWAT入力ファイル（事前設計したテンプレート）に指定条件を書き入れ，
変換後地図データ等一式を纏めてテンポラリフォルダに格納後
SWATソルバを実行キューに投入

## Slide 7: 機能一覧②
■解析機能
・ソルバ実行制御
CPUリソースの空き状況を監視しながらキューに並んだ計算ジョブを投入
解析ジョブの実行順・計算時間（経過時間/見込み終了時間など） 表示
ジョブ停止，再開などをユーザー指示で実施
（PBS, TORQUE等のジョブマネージャ使用か？）
・解析結果管理
・可視化条件指示
・結果表示ダッシュボード

## Slide 8: 機能一覧③
画面機能
・窒素、リンの選択
・選択した地点の窒素・リンの合計値の表示(排出量に合わせたサイズの円)
・選択した地点の窒素・リンの排出源の円グラフ
・選択した地点の上流の地点の表示(排出量に合わせたサイズの円)
・選択した地点の上流の地点を線で結ぶ
・シミュレータの河川画像と地図をオーバーレイ表示

## Slide 9: UIイメージ
窒素リン シミュレータ
栄養素
○窒素 ◉リン
対象地点
SUBID:xxxxx
◇リンの負荷量
xxx kg/year
◇ソース比率
農業
産業
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

## Slide 10: 想定環境・ネットワーク構成
対外接続
Proxy ※
クライアント
PC
サーバーマシン
ホストOS(CentOS)
Docker
開発依頼ソフト
(Dockerコンテナ)
社内
イントラネット
インターネット
国土地理院
サーバー
気象庁
サーバー
公開データソース
※社外データ参照時にはパスワード認証付きProxy Serverを経由する。
ホスト環境変数 HTTP(S)_PROXY=http://<user>:<password>@proxy:port/を適宜参照しProxy利用のこと
SSL接続時は証明書書き換えが生じるため，日立独自ルート認証局の追加が必要

## Slide 11: 動作環境・その他
サーバー環境はLinuxベース・Dockerコンテナ化を前提として構築
CentOS7.9 (64bit) + Docker xx.xx
サーバーHWとしては共用環境のためあくまで目安ですが
CPU24コア メモリ128GB HDD10TB程度が使用可能です。
開発対象システムは社内ネットワークにて運用
社内→社外到達はHTTP/HTTPSプロキシ経由のみ許容
クライアント（ブラウザ）はWindows-PC上のEdge, Chrome, Firefoxを想定
SWATソルバは SWAT+2.1を使用
解析対象地域は日本国内に限定。データフォーマット/入手元は後述。
将来的に欧州，東南アジア等に拡張の計画